## Slide 1: Host driver 模式切換
SSV

## Slide 2: Host driver 模式切換
Host driver 包含三種firmware使用方式
  正常模式，即wifi, 包含station/softap
  工程模式，做用rf tool 相關的工具
  BLE nimble
切換模式，都需執行load/unload dirver,以更新firmware

## Slide 3: Ssv6x5x-wifi.cfg 的配置
正常模式
  ssv6x5x-wifi.cfg 無需特別的改更firmware path相關的設定
工程模式
  ssv6x5x-wifi.cfg 需設定
    firmware_choice = 2
BLE nimble
  ssv6x5x-wifi.cfg 主要設定為，關掉ampdu tx/rx 功能 及 指定firmware path 為 image/ssv6x5x-sw.nimble.bin
    hw_cap_ampdu_rx = off
    hw_cap_ampdu_tx = off
    firmware_path = /home/xxxx/image/
    firmware_name = ssv6x5x-sw.nimble.bin
  config.mak 需打開 DCONFIG_NIMBLE

## Slide 4: Thank you